## Slide 1: Uboot source code
Giảng Viên: Lưu An Phú

## Slide 2: Agenda
First stage boot loader
Second stage boot loader
Third stage boot loader
Uboot architecture.

## Slide 3: First stage boot loader
Boot rom
  Là chương trình được lưu trong vùng nhớ Rom của SoC, nằm tại địa chỉ 0x20000.
  Ngay sau khi power on, CPU sẽ thực thi chương trình này.
  Nhiệm vụ: Khởi tạo 1 số clock, pin muxing, disable watchdog… Đọc giá trị của SYSBOOT_PIN để load second stage boot loader.

## Slide 4: First stage boot loader

## Slide 5: SYSBOOT Configuration Pins
Bao gồm 15 chân Pin. Giá trị điện áp tại mỗi chân Pin sẽ quyết định 1 thuộc tính khi boot.
  Crystal Frequency.
  Pinmuxing.
  Boot sequence.

## Slide 6: SYSBOOT Configuration Pins

## Slide 7: Quy định chân Pin khi boot
Do code trong boot rom không thay đổi được, do đó các thiết bị lưu trữ code uboot dùng để khởi động phải connect vào SoC theo đúng các chân Pin được quy định trước.

## Slide 8: Secure boot
Secure boot giải quyết bài toán gì:
  Ngăn chặn phần mềm độc hại (malware, rootkit) chạy từ giai đoạn boot.
  Đảm bảo hệ thống chỉ chạy phần mềm đã được xác thực.
  Bảo vệ firmware, bootloader, kernel khỏi bị thay thế hoặc sửa đổi trái phép.

## Slide 9: Secure boot

## Slide 10: Secure boot
Chương trình boot rom của chip AM33xx có hỗ trợ tính năng secure boot bằng hardware.
  ROM code lưu public key và private key.
  Image lưu trên thiết bị nhớ phải được mã hoá bằng public key.
  Sau khi load image và giải mã trên ram, chương trình ROM sẽ check tính hợp lệ của image.
Tuy nhiên TI yêu cầu phải ký NDA thì mới cung cấp tài liệu và tool cho secure boot. Chúng ta có thể tham khảo trên 1 SoC khác là Jetson: Link

## Slide 11: Arm trusted firmware
Secure boot chỉ đảm bảo phần cứng sẽ chạy đúng các phần mềm được cung cấp bởi nhà sản xuất. Bao gồm boot loader, kernel image, root file system. Tuy nhiên trong quá trình runtime, hệ thống có thể bị attacker tấn công từ bên ngoài:
  Uboot thể bị tấn công thông qua kết nối internet, serial…
  Linux có thể bị tấn công từ internet.
Cần thêm 1 cơ chế bảo vệ hệ thống lúc runtime => Arm trusted firmware.

## Slide 12: Arm trusted firmware
ATF phân quyền truy cập, sử dụng các tài nguyên hệ thống cho tất cả các thành phần: Uboot, OS… Nếu attacker tấn công vào OS, leo quyền vào truy cập vào các tài nguyên không được phân quyền như key, private data… Thì sẽ bị chặn.

## Slide 13: Arm trusted firmware

## Slide 14: Arm trusted firmware

## Slide 15: Uboot
Do đặc thù kích thước nhỏ và không thể ghi đè lại. Nên chương trình boot ROM thường sẽ làm rất đơn giản. Tuy nhiên ngày nay, có nhu cầu về những cách thức boot phức tạp hơn. Ví dụ như cho phép boot OS từ ethernet, serial, hiển thị logo, boot song song nhiều OS…
  Do đó cần phải có 1 chương trình boot loader phức tạp hơn. Chương trình sẽ được lưu ở bộ nhớ ngoài với kích thước lớn hơn. Uboot ra đời.

## Slide 16: Second stage boot loader
Uboot sẽ đóng vai trò là second stage (SPL) và third stage (TPL) boot loader.
Những tình huống trong dự án mà chúng ta phải làm việc với uboot:
  Check phần cứng. Một số lỗi xảy ra mà chúng ta không thể phân biệt được đó là lỗi của phần cứng hay phần mềm.
  Cấu hình lại chân pin.
    Board BBB đang có mặc định 4 cổng serial. Chúng ta muốn lấy chân pin của 3 cổng để dùng vào việc khác => Cấu hình lại chân pin.
  Sửa lại giao diện boot
    Một số thiết bị cho phép hiển thị logo ngay khi bật nguồn.
  Nhìn chung, đa số công việc mà chúng ta làm với uboot sẽ làm nhiệm vụ chuẩn bị môi trường để boot được linux từ thiết bị lưu trữ.

## Slide 17: Kiến trúc của uboot
Linux
Application
Kernel space
Device driver
Command line
Middle ware
Device driver
U-boot

## Slide 18: Kiến trúc của uboot
Uboot được xây dựng với tư tưởng như sau:
  Tầng thấp nhất là các device driver. Chúng làm nhiệm vụ điều khiển phần cứng. Chức năng sẽ tập chung vào cấu hình clock, power, pinmuxing, đọc ghi dữ liệu từ thiết bị nhớ.
  Tầng thư viện: Là các library với những API như printf, debug_log, read(), write()…
  Tầng application: Là các command line. Như read, load, bootm…
Mục đich cuối cùng của uboot là thực hiện boot script. Boot script sẽ gọi 1 loạt các command line để thực hiện việc boot hệ điều hành.

## Slide 19
Demo về command line và boot script của uboot

## Slide 20: Uboot source code
Device tree.
  Syntax về device tree trong uboot follow theo đúng với Linux.
Device driver
  Template về driver của uboot khá giống với Linux.
Command line

## Slide 21: Uboot source tree
arch/ Mã nguồn theo kiến trúc CPU (ARM, RISC-V, x86...). Gồm startup code, low-level init
board/ Mỗi board có thư mục riêng. Chứa init code riêng biệt cho từng board
cmd/ Các lệnh CLI của U-Boot (bootm, env, mmc, ext4load...)
common/ Logic chung: vòng lặp main_loop, command parser, boot command engine
drivers/ Driver thiết bị ngoại vi: UART, SPI, I2C, NAND, MMC, USB, Ethernet
include/ Header files: định nghĩa interface, struct, macro dùng toàn hệ thống
lib/ Thư viện nền: string, crc, zlib, vsprintf, malloc...
fs/ Filesystem support: FAT, EXT2/3/4, UBIFS, SquashFS, yaffs
boot/ Logic boot OS: bootm, bootz, hỗ trợ FIT image, bootflow
tools/ Tool hỗ trợ build, sign image: mkimage, dumpimage, env tools
configs/ Các file defconfig của board dùng để cấu hình khi build
scripts/ Script build system, Makefile helper, linker script
doc/ Tài liệu markdown: hướng dẫn, cấu hình, feature

## Slide 22: Uboot device tree
Uboot cũng sử dụng device tree tương tự như kernel. Tuy nhiên, các ngoại vi cần sử dụng trước khi device tree được khởi tạo thì sẽ được hardcode về hardware.
Device tree trong uboot được đính kèm trong file uboot.img chứ không được build riêng ra file dtb.

## Slide 23: Uboot driver

## Slide 24: Uboot command line
Command line trong uboot giống như hệ thống application trên Linux.
Toàn bộ quá trình hoạt động sẽ theo 1 luồng gọi giữa các command line.
uEnv.txt

## Slide 25: Second stage boot loader
SPL/MLO file có thể được load thông qua uart, sdcard hoặc eMMC.
  Khởi tạo 1 số clock quan trọng, static ram, 1 số ngoại vi như serial…
  Boot trap loader – start.S
  board_init_f
  board_init_r

## Slide 26: Third stage boot loader
Khởi tạo tài nguyên hệ thống để load kernel image.
  Peripheral: Ethernet, uart, graphic, dram,…
  Tài nguyên: malloc, stdio, file system,…
  board_init_f
  board_init_r

## Slide 27: Luồng thực thi của 1 command

## Slide 28: Quá trình load Linux kernel
Uboot sẽ thực thi 1 loạt các câu lệnh bao gồm:
  Setup environment.
  Load kernel image từ flash vào ram.
  Jump để boot trap loader của Linux kernel (kernel_entry call head.S)
  Kernel parameter???

## Slide 29: Uboot flow

## Slide 30: Bring up uboot cho board mới
Tạo board directory mới
  board/<vendor>/<board>/
Tạo file cấu hình header
  include/configs/am335x_evm.h
  Khai báo biến môi trường mặc định, Cấu hình các peripheral chính, Chọn lệnh boot mặc định, Liên kết giữa board_name → fdtfile, Thiết lập tùy chọn booting qua NAND, SPI, eMMC...

## Slide 31: Bring up uboot cho board mới
Tạo defconfig mới
Khai báo target board trong arch/arm/mach-omap2/Kconfig
Cấu hình device tree
Chỉnh sửa driver nếu cần.

## Slide 32: Bài tập
Chỉnh sửa wait time trong uboot từ 3s thành 30s.
Chỉnh sửa tên file uEnv.txt.

## Slide 33: Thank you